ООО "АНТАЛ"

Россия, 142100, Московская область, г. Подольск

ул. Бронницкая, д. 7, тел./факс: +7 (495) 504-19-67

E-mail: info@antal-company.ru, web: www.antal-company.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В данном предложении представлены позиции, используемые в автотехнике РУП «МТЗ».

| Наименование продукции | Назначение |
| --- | --- |
| 1. Выключатель ВК-12-1 ЦИКС.642241.001 | Предназначен для включения звукового сигнала тракторов, минитракторов, мотоблоков, автомобилей, автобусов и троллейбусов работает в цепи постоянного тока напряжением 12В при величине нагрузки 5А. - на тракторах «Беларус» моделей - 922, 923, 1222, 1523, 2022, 2522, 320, 1221, 920, 952, 1021, 2822; |
| 2. Выключатель ВК-12-1-01 ЦИКС.642241.001-01 |  |
| 3. Выключатель ВК-12-2 ЦИКС.642241.003 | Кнопочного типа, предназначен для коммутации электрических цепей тракторов, автомобилей и автобусов. Устанавливается в системе педали тормоза и включает огни сигнала торможения. Для включения контрольной лампы стояночного тормоза. - на тракторах «Беларус» всех моделей. |
| 4.Выключатель ВК12-21 ЦИКС.642241.017 | (аналог ВК12-2, отличие – колодка с герметичным разъемом) - кнопочного типа, предназначен для коммутации электрических цепей тракторов, автомобилей, автобусов. Устанавливается в системе педали тормоза и включает огни сигнала торможения. Для включения контрольной лампы стояночного тормоза. - на тракторах Беларус - 320921; 422; 622; 1221; 2522; 2522дв, 2822; 3022дв; 2022; 122; 1523; 122, 922; 923; 1025; 1021, все УК. |
| 5. Выключатель ВК-12-3 ЦИКС.642241.004 | Предназначен для коммутации электрических цепей. Применяется для включения цепи блокировки пуска двигателя при включенной и выключенной передачах, для включения сигнализации заднего ходя. - на тракторах Беларус -80, 82, 1523 |
| 6. Выключатель ВК-12-3А ЦИКС.642241.004-01 |  |
| 7.Выключатель ВК12-31 ЦИКС.642241.022 | (отличие от выключателя ВК12-3 – герметичный разъем) предназначен для коммутации электрических цепей тракторов и автомобилей. Применяется для включения цепи блокировки пуска двигателя при включенной и выключенной передачах, для включения сигнализации заднего хода. Включает сигнал заднего хода, блокирует пускатель при включенной передаче заднего хода. - на тракторах Беларус – 1223; 1525; 622; 320; 320мк. Габаритные размеры – 27х31х53 мм. |
| 8. Выключатель ВК-12-4 ЦИКС.642241.007 | Предназначен для размыкания электрических цепей тракторов и автомобилей, работает в цепи постоянного тока напряжением 12В при величине нагрузки 2А. -на тракторах Беларус - 1221, 922, 1222, 1523, 2022, 2522 |
| 9. Выключатель ВК12-41 ЦИКС.642241.023 | Предназначен для коммутации электрических цепей тракторов, автомобилей, а так же в качестве запасных частей. Напряжение 12В при величине нагрузки 2А. Отличается от ВК12-4 герметичным разъемом. –на тракторах Беларус – 1025; 1221; 1525; 2022; 2102; 1222; 1523 с синхр. КПП |
| 10.Выключатель ВК-12-5 ЦИКС.642241.010 | Применяется для тракторов аналогично ВК-12-3, а также в системе автоматического включения переднего ведущего моста тракторов, где требуется повышенное число включений, в системе автоматического отключения дифференциала при повороте управляемых колес, для включения светового сигнала движения задним ходом и др. электрических цепях. Допускается утопание шарика в корпус до 1мм, без повреждения выключателя. Работает в цепи постоянного тока напряжением 24/12В при величине нагрузки 2/0,5А. Габаритные размеры – 27х31х48 мм. - на тракторах «Беларус» - 1025, 1221, 1222, 1523, 2022, 923, 1523, 2022, 2522, ПВМ 822. |
| 11.Выключатель ВК12-51 ЦИКС.642241.018 | Предназначен для коммутации электрических цепей тракторов, автомобилей, а также в качестве запасных частей. Допускается утопание шарика в корпус до 1мм, без повреждения выключателя. Отличается от ВК12-5 герметичным разъемом. - на тракторах «Беларус» - МК, УК, 1025, 1021, 1221, 1222, 1523, 3022дв, ПВМ 822, 2102, 2022, 2522 |
| 12.Переключатель подрулевой ПКП-1 ЦИКС.642267.001, ПКП-1А ЦИКС.642267.001-01 | Предназначен для установки на рулевой колонке в тракторах (автомобилях). Выполняют функции: включения указателей поворотов, включения ближнего-дальнего света, включение звукового сигнала. Имеет фиксированные и не фиксированные положения. Имеет устройство возврата рычага из выключенного положения указателей поворотов при повороте рулевого колеса в обратную сторону. Напряжение 12В, ток 10А. ПКП-1 – на тракторах «Беларус» всех моделей, кроме 320, 70, 510, 092 |
| 13. Переключатель подрулевой ПКП-2 ЦИКС.642267.002 | Предназначен для установки на приборном щитке. Выполняет функцию управления указателей поворотов, переключения ближнего и дальнего света фар, включение сигнализации дальним светом фар, включением звукового сигнала. Имеет фиксированные и не фиксированные положения. Напряжение 12В, ток 10А. - на тракторах «Беларус» - 70; 320; 510; МК |
| 14. Переключатель стеклоочистителя ПКП-3 ЦИКС.642267.003, ПКП-3А ЦИКС.642267.003-01 | Предназначен для установки на рулевой колонке для включения стеклоочистителя и стеклоомывателя тракторов, переключения режимов работ стеклоочистителя. Напряжение 12В, ток 5А. Габаритные размеры – 68х150х180 мм. ПКП-3 – на тракторах «Беларус» - 1523; 922; 923; 2022; 2522; 422; 622 - альтернативная техника МТЗ ПКП-3А – на тракторах «Беларус» - 921; 923; 922; 1222; 1523; 2022; 2102; 2522ДВ; 420; 620 |
| 15. Блок контроля подогревателя ТСПП-1 ЦИКС.387516.001 | Предназначен для подачи сигнала о готовности электрофакельного подогревателя к пуску двигателя. - на тракторах МТЗ с ЭФП; 1021; 1025 |
| 16.Электронный блок программирования последовательности операций (БПО ГНС) | Предназначен для управления электрогидравлическими распределителями внешних потребителей с возможностью программирования последовательности выполняемых операций. БПО ГНС имеет два режима работы: - управление секциями распределителя EHS напрямую от двух джойстиков (ручной режим); - управление секциями распределителя EHS по заданному алгоритму (автоматический режим). Порядок управления секциями распределителя EHS напрямую от джойстиков (ручной режим). В этом режиме возможны два варианта управления: с выключенным и включенным блоком БПО ГНС. Автоматический режим управления секциями распределителя EHS позволяет избежать многократного повторения оператором одинаковых манипуляций, выполняемых в ручном режиме. Номинальное напряжение системы электрооборудования – 12В; Количество программируемых последовательностей операций – 3; Количество каналов управления – 4; БПО ГНС имеет защиту: - от перемены полярности источника питания; - от превышения напряжения питания свыше 20В. |
| 17. Розетка Р7-2 ЦИКС.687111.004 | Предназначена для соединения электрических цепей автотракторных тягачей с электрическими цепями буксируемых ими прицепов. Используется для соединения с вилкой типа 12N по ГОСТ 9200-76. - на тракторах «Беларус» - 320, 406, 127, 131, 70, 1802; |
| 18. Розетка Р9-1 ЦИКС.687111.010 Р9-1М (в пластмассовом корпусе) | Предназначена для соединения электрических цепей постоянного или переменного тока автотракторных тягачей с эл. цепями буксируемых ими прицепов. Прицеп в электрическую цепь тягача подключается вилкой типа 12 N ГОСТ 9200-76. Имеет розетку для подсоединения двухполюсной вилки по ИСО-4165. Для двухполюсной розетки напряжение 12В суммарный ток не более 8А. - на тракторах «Беларус» всех моделей, кроме 320, 70 |
| 19. Пульт ПУ-3М ЦИКС.468313.004 ТУ | Предназначен для управления электрогидрораспределителями переключения коробки передач тракторов «Беларус» и для переключения диапазонов диапазонного редуктора. Напряжение 12В, кол-во передач – 6 (вперед). Задержка переключения клапанов (регулируемая). - на тракторах «Беларус» - 2522; 2522ДВ и его модификаций; 3022 |
| 20. Пульт ПУ3-МГ ЦИКС.468313.007 ТУ | Предназначен для управления электрогидрораспределителями переключения передач КПП внутри диапазонов и переключения диапазонов для гусеничного трактора. Управление переключением передач – пропорциональными клапанами по закону управления, зависящему от степени нагруженности трактора. Кол-во передач – 4 (вперед), 2 диапазона. Напряжение 12В, к-во клапанов – 4, ток 1,5А. - на тракторах «Беларус-2102» и его модификаций. |
| 21. Пульт ПУ3-МП ЦИКС.468313.007 | Предназначен для управления электрогидрораспределителями переключения коробки передач внутри диапазонов тракторов. - на тракторах «Беларус-222В» и его модификаций |
| 22. Прерыватель указателей поворота РП-1 ЦИКС.453684.001 | Предназначен для получения прерывистого светового сигнала в одноконтурной системе указателей поворота тракторов, как в режиме указателя поворота, так и в режиме аварийной сигнализации. Реле обеспечивает контроль исправности сигнальных ламп указателей поворота трактора и прицепа. Номинальное напряжение 12 В. Величина нагрузки (3х21)х2+2х2 Вт. - на тракторах «Беларус» - 800; 900; 1000; 1200 (РБ+СНГ) |
| 23. Блок управления свечами накаливания РСН-1 ЦИКС.387516.003 | Применяется в системе предпускового подогрева дизельного двигателя для управления работой реле, коммутирующего силовую цепь свечей накаливания по заданному алгоритму. Предназначен для работы в системе электрооборудования с номинальным напряжением 12В, ток через обмотку при номинальном напряжении не более 0,4А. Все трактора МТЗ с Евро-2. |
| 24. Датчик-гидросигнализатор засоренности фильтра гидронавесной системы ДГС-ДД | Предназначен для измерения предельно допустимых порогов дифференциального давления температуры масла в фильтре ГНС и выдачи электрического сигнала на индикаторные устройства засоренности фильтра ГНС трактора. |
| 25. Датчик-гидросигнализатор ДГС-МТ | Предназначен для контроля нижнего предела уровня и верхнего предела температуры масла в гидронавесной системе трактора. Номинальное напряжение питания 12В, максимальный ток нагрузки 1А. |
| 26.Датчик указателя уровня топлива 1.3827 | Предназначен для определения объема топлива в баке и формирования электрического сигнала пропорционального объему. Параметры выходного сигнала датчика: - тип выхода – «Открытый коллектор» - тип выходного сигнала – частотный от 500 до 1500 Гц Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения объема топлива в баке не более ±1% Номинальное напряжение 12В Потребляемая мощность не более 0,2В·А Масса не более 0,5 кг. Применяется для тракторов «Беларус» серии 2500-3000 |
| 27. Блок коммутационной аппаратуры БКА-1.3722 | Предназначен для коммутации электронной аппаратуры и электрооборудования тракторов «Беларус-2522.1/-3022.1» и «Беларус-2822.1». Блок предназначен для работы в предпусковой период и во время работы двигателя. |
| 28. Блок коммутационной аппаратуры БКА-2.3722 | Предназначен для коммутации электронной аппаратуры и электрооборудования тракторов «Беларус» серии 900, 1000, 1200. Предназначен для работы в предпусковой период и во время работы двигателя. |
| 29. Комплексная электронная система управления (КЭСУ) ЦИКС.468313.015ТУ-2009 | Предназначена для управления узлами и агрегатами тракторов «Беларус» и сигнализации о режимах их эксплуатации. Блок предназначен для работы с дискретными или пропорциональными электрогидрораспределителями (далее ЭМ) с током потребления не более 3,5 А. Применяется для тракторов «Беларус» серии 2500-3000 |
| 30. Панель электронная комбинированная ПЭК ЦИКС.468313.013 ТУ-2009 | Предназначена для выбора оператором функций управления сигнализации и диагностики электронных систем управления двигателем и внешними потребителями гидронавесной системы тракторов «Беларус» серии 2500-3000. Номинальное напряжение 12В по ГОСТ 3940. Имеет защиту: - от перемены полярности источника питания; - от превышения напряжения питания свыше 20В с сигнализацией и отключением панели (режим работы продолжительный); Диапазон рабочих температур: от – 40 до + 60 0С; Масса – не более 1,2 кг. Применяется для тракторов «Беларус» серии 2500-3000 |
| 31. Таймер БЭТ-01 ЦИКС.387516.005 | Предназначен для задержки выключения электронного оборудования автотракторных средств. Применяется для работы в цепях постоянного тока. Номинальное напряжение 24 В. Ток нагрузки 3 А. |
| 32.Система управления трехступенчатым редуктором СУ-Р3 (состав: блок управления, табло, рычаг) | Предназначена для тракторов производства МТЗ мощностью от 80-100 лошадиных сил. Напряжение 12В, пропорциональные клапаны (3 шт.), защита от КЗ в нагрузках, несрабатывания или зависания датчиков давления. |

Контактное лицо:

| Тел.: +7 (495) 504-19-67, www.antal-company.ru info@antal-соmpany.ru |  |
| --- | --- |